ETAPAS DO PROCEDIMENTO

Encarregado da Limpeza Prover-se do Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado. Para realização da limpeza, utilizar varredura úmida e limpeza com água e sabão, utilizando a técnica dos dois baldes. No caso de contaminação com material orgânico, proceder à desinfecção, seguindo os passos abaixo. Retirar o material orgânico, passar hipoclorito diluído a 1% e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar, lavar com água e sabão, utilizando a técnica dos dois baldes, enxaguar. Repetir o processo com hipoclorito 1%.

PERIODICIDADE

 A limpeza devera ser realizada diariamente após o término do ultimo procedimento cirúrgico do dia e a desinfecção quando houver contaminação por material orgânico (fezes, vômito, urina, sangue).

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

  EPI, baldes, pano de chão, hipoclorito, água e sabão.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

O Equipamento de Proteção Individual devera ser composto de botas de borracha exclusivas para uso no Centro Cirúrgico, pijama cirúrgico ou uniforme de uso exclusivo do Cetro Cirúrgico, gorro, máscara, óculos, luvas de procedimento. Para realização da limpeza, iniciar com pano úmido para recolhimento de sujidades (varredura úmida), seguida da limpeza com água e sabão, evitando derramar água no chão. A técnica dos dois baldes consiste em preparar dois baldes, um com água e detergente, outro com apenas água. Mergulhar o pano limpo no balde com água e detergente, torcendo-o bem. Limpar o piso em faixas paralelas, com movimentos retos, nunca de vai-vem. Lavar o pano no balde que contem apenas água. Mergulhar novamente o pano no balde com água e sabão, repetindo quantas vezes forem necessárias para promover a limpeza. Trocar a água dos baldes sempre que visivelmente sujas. Jogar a água no expurgo.

ANEXOS