ETAPAS DO PROCEDIMENTO

Técnico Auxiliar 1. Os medicamentos devem ser estocados de acordo com suas especificações, seguindo alguns critérios gerais de acondicionamentos, a saber: Produtos Termolábeis: devem ser armazenados no refrigerador, com controle de temperatura; Medicamentos sujeitos a Controle Especial: sua área de estocagem deve ser restrita, com acesso apenas a pessoas autorizadas, sendo seu armazenamento realizado em local próprio e seguro, conforme determinações da Portaria 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  Suportes: Os medicamentos devem ser estocados sobre estrados, prateleiras, estantes ou armários, em local que não receba luz direta do sol. Os produtos não devem ser colocados diretamente sobre o chão. Embalagens: Conservar os medicamentos nas embalagens originais e protegê-los da luminosidade. Medicamentos com embalagens passíveis de quebra, como frascos e ampolas, devem ser acondicionados em local com menor risco de acidentes; 2. Controle de Temperatura:Alguns medicamentos necessitam de condições especiais de temperatura para conservarem suas propriedades e características originais. Os termolábeis devem ser acondicionados em refrigeradores com temperatura controlada entre 2º C e 8ºC, registradas diariamente em planilha de controle para cada refrigerador. A cada retirada deve ser feito o registro, programando para que diminua as variações internas de temperatura.

PERIODICIDADE

 Sempre que houver recebimento de medicamento pelos fornecedores.

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

 Estantes, prateleiras, armário, geladeira, termômetro, planilha, Sistema Sispet.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

 1. O local de armazenagem deve ser iluminado, limpo e com ventilação adequada; 2. Não é permitido comer, beber, fumar dentro do recinto de armazenamento de medicamentos; 3. Deve ser mantido extintor de incêndio em local visível e de fácil acesso;

ANEXOS